## Slide 1
Dolní propust
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Definice
Dolní propust je obvod, který propouští signály nízkých kmitočtů, ale potlačuje signály s kmitočty vyššími, než je mezní kmitočet.
Propustné pásmo
Nepropustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
Sklon:
-20 dB/dekádu
(-6 dB/oktávu)
f
Av

## Slide 3: Popis
Nejjednodušší dolní propust se skládá z jednoho rezistoru a jednoho kondenzátoru.
Tento obvod nazýváme RC dolní propust.
Propustné pásmo
Nepropustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
Av
Sklon:
-20 dB/dekádu
(-6 dB/oktávu)

## Slide 4: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Zkonstruujeme graf závislosti přenosu na kmitočtu pro RC dolní propust.
Přiveďme napětí Vin o velmi nízkém kmitočtu a s amplitudou 10V na vstup obvodu podle obrázku.
Snížíme-li kmitočet víc a ještě víc, vstupní napětí se stane stejnosměrným napětím.
Toto vstupní napětí Vin o velikosti 10V nabije kondenzátor a za okamžik výstupní napětí Vout dosáhne hodnoty 10V a bude stejné jako vstupní napětí Vin.
f
0
1
Av

## Slide 5: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Výstupní napětí Vout = 10 V je stejné jako vstupní napětí Vin = 10 V.
Tudíž
=
Napěťový přenos Av je
A máme první bod kmitočtové charakteristiky:
Při nulovém kmitočtu je napěťový přenos Av roven jedné.
f
0
1
A = 1
f = 0
Av

## Slide 6: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Přiveďme na vstup obvodu napětí Vin o velmi vysokém kmitočtu.
Při velmi vysokém kmitočtu kondenzátor představuje zkrat – podobně jako drátový spoj.
Jestliže je tedy výstupní svorka takto zkratovaná se zemí, nemůže na ní být žádný signál.
Tudíž
=
Napěťový přenos Av je
f
0
1
A = 0
f = ∞
Av

## Slide 7: Konstrukce amplitudové charakteristiky
A máme druhý bod kmitočtové charakteristiky:
Při nekonečném kmitočtu je napěťový přenos Av roven nule.
f
0
1
Av = 0
f = ∞
Av

## Slide 8: Konstrukce amplitudové charakteristiky
Mezi těmito dvěma body je někde bod, kde jednotkový přenos končí a přenos začíná klesat.
Tento bod nazýváme mezní kmitočet.
f
0
1
Av = 0,707
fc
Jednotkový přenos končí
Přenos začíná klesat
Av

## Slide 9: Fázová charakteristika
Při malém kmitočtu stačí nabíjení – vybíjení kondenzátoru sledovat změny vstupního napětí. Fázový posun je téměř nulový.
fc = 1000 Hz
Při velkém kmitočtu nestačí nabíjení – vybíjení kondenzátoru sledovat změny vstupního napětí. Fázový posun je největší, skoro 90°.
Při mezním kmitočtu je fázový posun přesně 45°.

## Slide 10: Fázorový diagram, časové průběhy
Při malém kmitočtu stačí nabíjení – vybíjení kondenzátoru sledovat změny vstupního napětí. Výstupní napětí Uout = UC je skoro stejně velké jako napětí vstupní.
Napětí UC = Uout je za napětím Uin zpožděné jen nepatrně.
Proud tekoucí do kondenzátoru je při malém kmitočtu malý, proto úbytek napětí na rezistoru UR je malý.
UR
UC = Uout
Uin
skoro 0°
Uin
UC = Uout
45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

## Slide 11: Fázorový diagram, časové průběhy
Při mezním kmitočtu jsou impedance rezistoru a kondenzátoru stejné. Proto se vstupní napětí Uin mezi ně rozdělí rovným dílem.
Napětí UC = Uout je za napětím Uin zpožděné o 45°.
UR
UC = Uout
Uin
45°
UC = Uout
Uin
45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

## Slide 12: Fázorový diagram, časové průběhy
Při velkém kmitočtu nabíjení – vybíjení kondenzátoru vůbec nestačí sledovat změny vstupního napětí.
Proto je výstupní napětí Uout = UC maličké a velmi zpožděné za vstupním.
Při velkém kmitočtu nestačí nabíjení – vybíjení kondenzátoru sledovat změny vstupního napětí.
Fázový posun je největší, skoro 90°.
Výstupní napětí UC = Uout je
za napětím vstupním Uin zpožděné skoro o 90°.
UR
UC = Uout
Uin
skoro 90°
UC = Uout
Uin
45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360°
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

## Slide 13: Shrnutí
V propustném pásmu všechny signály procházejí ze vstupu na výstup
skoro beze změny.
  Proto
  Napěťový přenos Av je roven skoro jedné, tj. 0 dB.
  Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je skoro nulový.
Propustné pásmo
Nepropustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
Sklon:
-20 dB/dekádu
(-6 dB/oktávu)
Av

## Slide 14: Shrnutí
V nepropustném pásmu čím vyšší kmitočet, tím menší napěťový přenos Av.
Napěťový přenos Av klesá o 20 dB na dekádu (nebo o 6 dB na oktávu, což vyjadřuje to samé).
Když kmitočet stoupne10x, přenos se zmenší 10x (t.j. o 20 dB).
Když kmitočet stoupne 2x, přenos se zmenší 2x (t.j. o 6 dB).
Propustné pásmo
Nepropustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
Sklon:
-20 dB/dekádu
(-6 dB/oktávu)
Av
Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je při velkých kmitočtech skoro 90°.

## Slide 15: Shrnutí
Při mezním kmitočtu fc napěťový přenos Av klesá na .
Jinými slovy: přenos se zmenší o 3 dB.
Fázový posun mezi vstupním a výstupním signálem je 45°.
Vzorec pro mezní kmitočet:
Propustné pásmo
Nepropustné pásmo
-3 dB
Mezní kmitočet
f
Sklon:
-20 dB/dekádu
(-6 dB/oktávu)
Av

## Slide 16: Dolní propust – video
  Passive RC low pass filter
  https://www.youtube.com/watch?v=OBM5T5_kgdI&feature=em-subs_digest-vrecs

## Slide 17: Dolní propust – video
  Passive RC low pass filter
  https://www.youtube.com/watch?v=lagfhNjMuQM

## Slide 18: Úloha
Vypočítejte mezní kmitočet pro níže uvedený obvod a určete, je-li to dolní propust nebo horní propust.
10k
10n

## Slide 19: Řešení
10k
10n
Mezní kmitočet obvodu je 1 592 Hz.
Signál nejnižšího kmitočtu – stejnosměrný signál – prochází přes rezistor, aniž by byl zmenšován kondenzátorem.
Obvod je dolní propust.

## Slide 20: Odkazy
http://www.wikipedia.com
http://www.thefreedictionary.com
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/calculus.htm
http://openlearn.open.ac.uk/

## Slide 21: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektronika
II.ročník
RC Filtry:
RC dolní propust
Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf
AVOP-ELEKTRO-Ber-007
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.