## Slide 1
Měření neelektrických veličin
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Základní pojmy
Elektrické veličiny jsou např.
  napětí
  proud
  odpor
  výkon
Neelektrické veličiny jsou např.
  délka
  teplota
  tlak
  poloha
  otáčky
  síla
  vlhkost

## Slide 3: Základní pojmy
Elektrické veličiny se měří snadno.
Voltmetrem, ampérmetrem, ohmmetrem.
Neelektrické veličiny se měří těžko.
Musí se převést na něco elektrického.
Např. změnu délky převést na změnu odporu.
Pak se to změří elektricky, tj. snadno.
Neelektrické veličiny se měří snímači,
které převádějí neelektrické veličiny na elektrické.

## Slide 4: Rozdělení snímačů
Podle toho, co měřit, jsou snímače:
  mechanické
    poloha, otáčky, rychlost, zrychlení
  tepelné
    teplota, teplo
  chemické
    pH, obsah plynů
  tlakové
    tlak, vakuum, výška
  kapalinové
    objem, hladina, průtok

## Slide 5: Rozdělení snímačů
Podle toho, čím měřit, jsou snímače:
  odporové
  magnetické
  kapacitní
  piezoelektrické
  termoelektrické
  optické

## Slide 6: Odporové snímače
Odporové snímače mění svůj odpor.
Tím se mění proud a/nebo napětí na nich.
Druhy odporových snímačů
  potenciometry
  odporové teploměry
  tenzometry

## Slide 7: Odporové snímače
Potenciometry
Potenciometr tahový
Potenciometr otočný

## Slide 8: Odporové snímače
Z jejich běžce (prostřední vývod)
dostáváme napětí, odpovídající poloze.

## Slide 9: Odporové snímače
M3A 11/9/24

## Slide 10: Odporové snímače
Použití: servo, které natáčí přední kola modelu.

## Slide 11: Odporové snímače
Vysílač vysílá signál, ze kterého přijímač udělá řídicí napětí.

## Slide 12: Odporové snímače
Motorkem natáčí kola ( a tím i potenciometr) tak, aby napětí na potenciometru bylo stejné jako řídicí napětí.
Elektronika serva porovnává řídicí napětí s napětím z potenciometru, spojeného s koly.

## Slide 13: Odporové snímače
Odporové teploměry - platinový drátek
ukrytý v sondě.
Drátek mění
s teplotou svůj odpor.
Obvykle se vyrábějí s odporem 100 Ω, aby byly záměnné.

## Slide 14: Odporové snímače
Tenzometr – zařízení, které mění svůj odpor vlivem mechanického zatížení.
Tenzometry
  kovové
  polovodičové

## Slide 15: Odporové snímače
Tenzometry kovové - platinový drátek na samolepicí fólii
Fólii nalepíme na most.
Most se prohne nahoru – drátek se protáhne, má větší odpor.
Most se prohne dolů – drátek se stlačí, má menší odpor.

## Slide 16: Odporové snímače
Tenzometry polovodičové – tenká cesta z polovodiče (křemíku) mezi dvěma kontakty.
F
F

## Slide 17: Odporové snímače
Tenzometry polovodičové jsou teplotně závislé.
A
B
Proto použijeme snímače dva:
R1 napínaný, R2 nenapínaný, referenční.
Jsou-li v klidu všechny odpory stejné (R1=R2=R3=R4),
napětí v bodech A, B je stejné.
Výstupní napětí
Když se změní teplota, R1 se změní stejně jako R2.
Pořád zůstává
a pořád
Když se R1 protáhne a R2 ne,
A teplota na to nemá vliv, protože jsme ji šikovně vykompenzovali.

## Slide 18: Odporové snímače
Tenzometry polovodičové: telefon, tablet

## Slide 19: Kapacitní snímače
Kapacitní snímač polohy
Snímač tvoří dva kondenzátory, které mají prostřední elektrodu společnou. C1 je tvořen elektrodou prostřední a horní, C je tvořen elektrodou prostřední a dolní.
V klidovém stavu (prostřední elektroda uprostřed, obr. a) je
C1 = C.
Na obrázku b) se prostřední elektroda vychýlila dolů, kapacity jsou
C1 ??? C
C1
C1
C2
C2

## Slide 20: Kapacitní snímače
Kapacitní snímač polohy
Jaké jsou kapacity na obrázku b)?
C1 ??? C
d kondenzátoru C1 se ve vzorečku zvětšilo, d
kondenzátoru C2 se zmenšilo.
Proto
C1 < C
C1
C1
C2
C2

## Slide 21: Kapacitní snímače
Kapacitní snímač polohy
Spojíme-li prostřední elektrodu s pružinou, měříme sílu, která na pružinu působí.
Spojíme-li ji s membránou, která se prohýbá tlakem vody, vzduchu, páry ... , měříme tlak.
C1
C1
C2
C2

## Slide 22: Kapacitní snímače
Kapacitní dotykový senzor s Arduinem
12 Kč
https://makersportal.com/blog/2018/9/21/capacitive-touch-sensor-with-arduino

## Slide 23: Magnetické snímače
Magnetické snímače reagují na změnu magnetického pole tím, že
  sepnou spínač – jazýčkový kontakt
  generují napětí – cívka
  změní napětí – Hallova sonda

## Slide 24: Magnetické snímače
Jazýčkový kontakt - dva kontakty, zatavené
v ochranné atmosféře ve skleněné trubičce.
V normálním stavu jsou kontakty rozepnuté.
Účinkem magnetického pole
pohyblivý kontakt brnkne
a spojí se
s pevným kontaktem.

## Slide 25: Magnetické snímače
Jazýčkový kontakt ovládaný magnetem
jako snímač cyklopočítače

## Slide 26: Magnetické snímače
How To Install a Bicycle Computer
https://www.youtube.com/watch?v=W7qAldR_8_8

## Slide 27: Magnetické snímače
Cívka v proměnném magnetickém poli generuje
elektrické napětí.
Struna kmitající v magnetickém poli permanentního magnetu způsobuje změny magnetického pole.
Tím se do cívky indukuje napětí.

## Slide 28
M3A 6/9/23

## Slide 29: Magnetické snímače
Zoubky na kolečku mění magnetické pole, vytvářené permanentním magnetem.
Na Hallově sondě se podle toho mění napětí.
Možno použít pro přesné měření i malých otáček.
Hallova sonda v proměnném magnetickém poli

## Slide 30: Optické snímače
Vysílač na pravé straně vysílá infračervený paprsek modulovaný určitým kmitočtem. Dokud přijímač na levé straně přijímá tento signál, dovolí zavření brány.
Optická závora
Pokud přijímač signál nedostává, ví, že v bráně je nějaká překážka (člověk, auto) a nedovolí zavření brány.
Modulace signálu zajišťuje odolnost proti rušení okolním světlem.
Např. sluneční světlo modulované není, proto na něj systém nereaguje.