## Slide 1: 3f výkon
  Měření třífázového výkonu
Notes: Slovník:
souměrná zátěž
Součet výkonů
Frazeologie:
Výkon 3f proudu je součet výkonů v jednotlivých fázích

## Slide 2: 3f výkon
  Výkon v třífázové soustavě je součtem výkonů
  v jednotlivých fázích:
  P 3f = P1 + P2 + P3
    Při souměrné zátěži jednodušeji:
    P 3f = 3 x P1f
Notes: Slovník:
souměrná zátěž
Součet výkonů
Frazeologie:
Výkon 3f proudu je součet výkonů v jednotlivých fázích

## Slide 3
Druhy zátěže
3f výkon – druhy zátěže
Nesouměrná (nesymetrická) zátěž: IL1 IL2 IL3 IN 0 |  | Souměrná (symetrická) zátěž: IL1= IL2= IL3 IN=0
 |  | Souměrná (symetrická) zátěž: IL1= IL2= IL3 IN=0
Proudy fází nejsou stejné, vektorový součet není nulový. Nulovým vodičem teče proud. |  | Proudy fází jsou stejné, vektorový součet je nulový. Nulovým vodičem neteče proud.
Proud nulovým vodičem je vektorovým součtem proudů jednotlivých fází.
Notes: Slovník:
souměrná zátěž
Součet výkonů
Frazeologie:
Výkon 3f proudu je součet výkonů v jednotlivých fázích

## Slide 4
Druhy sítí
3f výkon – druhy sítí
Třívodičová
Čtyřvodičová
Příklady:
rozvody vysokého napětí
motory
transformátory
Příklady:
distribuční síť
elektrické spotřebiče - sporák
Notes: Slovník:
třívodičová
čtyřvodičová
  např.
  napájení motorů,
  vysoké a velmi vysoké napětí
  běžná distribuční síť
Frazeologie:
Výkon 3f proudu je součet výkonů v jednotlivých fázích

## Slide 5
  třívodičová Čtyřvodičová
3f výkon – souměrná zátěž
Měření výkonu jedním wattmetrem
Napěťová cívka a rezistory mají stejné odpory. Jejich spojením vzniknul umělý střed sítě, který zde nahrazuje chybějící nulový vodič. | Zde nulový vodič, netřeba nic vytvářet.
Notes: Slovník:
souměrná zátěž
jedním wattmetrem
Frazeologie:

## Slide 6
  Třívodičová
  Vytvořili jsme umělý střed sítě spojením napěťových cívek do uzlu, který nahrazuje nulový vodič.
  Čtyřvodičová
    Tady střed sítě = nulový vodič je, netřeba nic vytvářet.
3f výkon – nesouměrná zátěž
Měření výkonu třemi wattmetry
Notes: Slovník:
Nesouměrná zátěž
třemi watmetry
Frazeologie:

## Slide 7
Áronovo zapojení
  P = P1 + P2
3f výkon – souměrná i nesouměrná zátěž
Měření výkonu dvěma wattmetry
Áron Déri = maďarský elektrotechnik
  W2 měří proud L2 a její napětí proti L3.
  W1 měří proud L1 a její napětí proti L3.
  Všechny fáze se zúčastní:
  L1, L2 pomohou měřit proudy.
  L3 pomůže měřit napětí.
Notes: Slovník:
Nesouměrná zátěž
třemi watmetry
Frazeologie:

## Slide 8: Aktivita pro žáky - Otázky
Vyjmenujte druhy sítí podle zatížení:
Vyjmenujte druhy sítí podle počtu vodičů:
Popište, kolika W-metry je možno měřit výkon, kde a jak:
Notes: druhy sítí podle zatížení
druhy sítí podle počtu vodičů

## Slide 9: Aktivita pro žáky - Otázky
Vyjmenujte druhy třífázového výkonu
  výkon
  výkon
  výkon
Jak se vypočte výkon v třífázové soustavě?
  P 3f =
Jak se zjistí třífázový výkon v Aronově zapojení
  P 3f =
Notes: Jak může dojít k přetížení:
  proudové cívky wattmetru,
  napěťové cívky wattmetru
  obou cívek,
a) i b) Výkon je součin napětí a proudu 6=6x1 nebo 1x6
c) Při přetížení obou cívek wattmetru zároveň.

## Slide 10: Použitá literatura
Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.
Wikipedie
Příručka elektrotechnika, Europa 2000
Elektrické měření - E. Viteček, Vl.HOS - SNTL 1978
Elektřina kolem nás – Zdeněk Opava – Albatros 1981
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost