## Slide 1
Měření činného výkonu
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Možnosti měření výkonu
Elektrický výkon je možno měřit
nepřímo
  hodnotu výkonu vypočteme ze změřeného napětí a proudu
přímo
  hodnotu výkonu čteme přímo na stupnici wattmetru

## Slide 3: Nepřímé měření výkonu
Nepřímé měření výkonu
Změříme napětí a proud,
vypočteme výkon:
P = U * I

## Slide 4: Nepřímé měření výkonu
Nepřímé měření výkonu
Hodí se pro měření činného výkonu
ve stejnosměrných obvodech
ve střídavých jen pro odporovou zátěž

## Slide 5: Nepřímé měření výkonu
Nepřímé měření výkonu
Ve střídavých obvodech při zátěži kapacitní a induktivní
neměří výkon činný, ale zdánlivý.

## Slide 6
M2A 5/3/25

## Slide 7: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Neodborná demontáž

## Slide 8: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Dvě cívky
napěťová
proudová

## Slide 9: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Proudová cívka
nepohyblivá
tlustým drátem
v sérii se spotřebičem
měří proud

## Slide 10: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Napěťová cívka
pohyblivá
tenkým drátem
paralelně ke spotřebiči
měří napětí

## Slide 11: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Napěťová cívka
se pohybuje
v magnetickém poli, které vytvoří proudová cívka.

## Slide 12: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Neteče-li proud, proudová cívka nevytvoří magnetické pole, napěťová cívka se nepohne,
ani kdyby na ní bylo napětí.

## Slide 13: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Není-li napětí, napěťová cívka se nepohne,
ani kdyby proudovou cívkou tekl sebevětší proud.

## Slide 14: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Je-li nulové napětí nebo nulový proud, výchylka je nulová.
Výchylka závisí na součinu napětí a proudu.

## Slide 15: Přímé měření výkonu
Elektrodynamická soustava
Výchylka závisí na součinu
P = U * I
Wattmetr měří součin napětí a proudu. Wattmetr měří výkon.

## Slide 16: Přímé měření výkonu
Zapojení wattmetru
Proudová cívka sériově,
napěťová cívka paralelně.

## Slide 17: Metody
Wattmetr
zapojujeme
podobně
jako
voltmetr a ampérmetr.

## Slide 18: Metody
a)
Měříme napětí na zátěži (to je dobře), ale i na ampérmetru (to je špatně).
Obě metody způsobují chybu měření.

## Slide 19: Metody
b)
Měříme proud do zátěže (to je dobře), ale i do voltmetru
(to je špatně).
Obě metody způsobují chybu měření.

## Slide 20: Metody
Obě metody způsobují chybu měření.
a)
Hodí se pro velké napětí a malý proud.

## Slide 21: Metody
Obě metody způsobují chybu měření.
b)
Hodí se pro malé napětí a velký proud.