## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Elektrické měření
II. ročník, Měřicí přístroje 1
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Měřicí přístroje
Elektrická měření – úkol:
elektrickým měřením zjišťujeme velikost elektrotechnických veličin
  např. napětí, proud, výkon, odpor, indukčnost, kapacitu, kmitočet aj.
elektrickým měřením ověřujeme nebo kontrolujeme vlastnosti
  elektrických zdrojů, spotřebičů, sdělovacích zařízení, elektrických sítí a vedení.
Notes: Slovník:
napětí,
proud,
výkon,
odpor,
indukčnost,
kapacitu,
kmitočet
elektrické zdroje,
spotřebič, sdělovací zařízení
elektrické sítě
elektrické vedení
Frazeologie:
elektrickým měřením zjišťujeme velikost elektrotechnických veličin
elektrickým měřením ověřujeme nebo kontrolujeme vlastnosti

## Slide 3: Měřicí přístroje - metody
Druhy měření
Měření – určuje číselnou hodnotu měřené veličiny
Počítání - zjišťuje počet událostí stejného druhu
Zkoušení – určuje, zda má vzorek předepsané vlastnosti
Kalibrování – zjišťuje se odchylka od správného údaje
Justování ( vyrovnání) - vyrovnává se MP, aby se údaj co nejméně lišil od správné hodnoty
Cejchování - úřední postup ověření správnosti
Notes: Slovník:
Měření –
Počítání -
Zkoušení –
Kalibrování –
Justování
vyrovnání -
Cejchování
Frazeologie:
Měření – určuje číselnou hodnotu měřené veličiny
Počítání - zjišťuje počet událostí stejného druhu
Zkoušení – určuje, zda má vzorek předepsané vlastnosti
Kalibrování – zjišťuje se odchylka od správného údaje
Justování ( vyrovnání) - vyrovnává se MP, aby se údaj co nejméně lišil od správné hodnoty
Cejchování - úřední postup ověření správnosti

## Slide 4: Měřicí přístroje - metody
Měřicí metody
přímá měřicí metoda
  velikost naměřené veličiny přečteme přímo na příslušném měřicím přístroji
    např. napětí, proud,
nepřímá měřicí metoda
    z jiných změřených hodnot musíme vypočítat velikost žádané veličiny
      např. odpor R=U/I, výkon P=U.I
Notes: Slovník:
přímá měřicí metoda
nepřímá měřicí metoda
Frazeologie:
velikost naměřené veličiny přečteme přímo na příslušném měřicím přístroji
z jiných změřených hodnot musíme vypočítat velikost žádané veličiny

## Slide 5: Měřicí přístroje - metody
Měřicí metody podle funkce:
  výchylkové
    velikost měřené veličiny se určuje z velikosti výchylek ručky měřicích přístrojů
  nulové
    změření veličiny je podmíněno vyrovnáním (elektrickým vyvážením), např. měřicího můstku
Notes: Slovník:
metoda výchylková
metoda nulové
Frazeologie:
velikost měřené veličiny se určuje z velikosti výchylek ručky měřicích přístrojů
změření veličiny je podmíněno vyrovnáním (elektrickým vyvážením), např. měřicího můstku

## Slide 6: Měřicí přístroje - metody
Měřicí metody podle jejich podstaty:
  substituční
    neznámý měřený prvek nahradíme prvkem o známých parametrech
      zapojení paralelní
      měříme proud
  porovnávací
    účinky neznámého prvku porovnáváme s účinky prvku se známými parametry
    zapojení do série
    měříme napětí
Notes: Slovník:
  metoda substituční
  metoda porovnávací
  zapojení do série
  zapojení paralelní
Frazeologie:
neznámý měřený prvek nahradíme prvkem o známých parametrech
    účinky neznámého prvku porovnáváme s účinky prvku se známými parametry
    měříme napětí
    měříme proud

## Slide 7: Měřicí přístroje - chyby
Chyby měření:
Příčiny chyb podle příčiny vzniku
  nepřesnost měřicích přístrojů
  nepřesnost měřicích metod - korigovatelná
  vliv prostředí
  čtení pozorovatelem
Druhy chyb podle způsobu výskytu
  stálé (soustavné) - přístroj, metoda
  nahodilé – prostředí, člověk
Notes: Slovník:
Frazeologie:
Příčiny chyb podle příčiny vzniku
nepřesnost měřicích přístrojů
nepřesnost měřicích metod – korigovatelná
vliv prostředí
čtení pozorovatelem
Druhy chyb podle způsobu výskytu
stálé (soustavné) - přístroj, metoda
nahodilé – prostředí, člověk

## Slide 8: Měřicí přístroje - chyby
Chyby měření:
Podstata chyby - odchylky
  rozdíl naměřené a skutečné hodnoty
  Δm = M - S
Rozdělení
  Absolutní - v jednotkách měřené veličiny
  Relativní – vyjádřená v %
    δm = Δm /M . 100
  Mezní
    odchylky od jmenovité hodnoty ± %
Notes: Slovník:
Frazeologie:
Podstata chyby
rozdíl naměřené a skutečné hodnoty
Rozdělení
Absolutní - v jednotkách měřené veličiny
Relativní – vyjádřená v %
Mezní
odchylky od jmenovité hodnoty ± %
Podstata chyby – odchylky
rozdíl naměřené a skutečné hodnoty
v jednotkách měřené veličiny
  Relativní – vyjádřená v %

## Slide 9: Aktivita pro žáky – otázky
Napiš, co je předmětem elektrického měření
Vyjmenuj některé druhy měření
Vyjmenuj, jaké znáš metody měření
Vyjmenuj, jaké znáš metody měření podle funkce
Vyjmenuj, jaké znáš metody měření podle podstaty
Notes: Slovník:
Frazeologie:
Napiš co je předmětem elektrického měření
Vyjmenuj některé druhy měření
Vyjmenuj jaké znáš metody měření
Vyjmenuj jaké znáš metody měření podle funkce
Vyjmenuj jaké znáš metody měření podle podstaty

## Slide 10: Aktivita pro žáky – otázky
Vyjmenuj příčiny chyb
Popiš, co je podstatou chyby
    napiš vzorec
Vyjmenuj druhy chyb
    napiš vzorec
    napiš vzorec
    napiš vzorec
Notes: Slovník:
Frazeologie:
Vyjmenuj příčiny chyb
Popiš co je podstatou chyby
napiš vzorec
Vyjmenuj druhy chyb

## Slide 11: Použitá literatura
Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006
Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981
Elektrotechnika - Laboratorní cvičení pro bakalářské studium - Doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.