## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Číslicová technika - mikroprocesory
III.ročník, Mikrořadiče
Vypracoval: Vlastimil Vlček
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: MPLAB-IDE, ICD-2
Softwarové simulátory (MP-LAB)
+ simulují funkci mikrořadiče softwarově
+ jsou většinou k dispozici zdarma
+ dobrá podpora ze strany výrobce
- nepracují v reálném čase
- neumožňují přímo práci s porty

## Slide 3: MPLAB-IDE, ICD-2
Hardwarové emulátory (IDEA)
+ hardwarová emulace funkce v reálném čase
+ podporují přímou práci s porty
+ možnost ladění programu na reálném hardware
- podporují jen několik typů mikrořadičů
- nerespektují reálné vlastnosti mikrořadiče
- cena

## Slide 4: MPLAB-IDE, ICD-2
In-Circuit Debuggery (MPLAB ICD2)
+ emulace přímo na čipu reálného mikrořadiče v
reálném čase
+ možnost ladění programu na reálném hardware
+ respektují reálné vlastnosti mikrořadiče
+ dobrá podpora ze strany výrobce
+ programování mikrořadiče přímo z prostředí MPLAB IDE
- levné typy nepodporují všechny typy mikrořadičů,
mají některá nepříjemná omezení při debuggingu
- potřebují k činnosti část systémových prostředků a dva piny I/O portu

## Slide 5: MPLAB-IDE, ICD-2
In-Circuit Debugger MICROCHIP ICD-2, propojený s výukovou deskou

## Slide 6: Ostatní vývojové prostředky
Výuková deska Microchip PICDEM2-Plus
Patice pro PIC16/18Fxx
LED displej 2x16 znaků
3 x tlačítka
4 x LED diody
Teplotní čidlo (I2C sběrnice)
Potenciometr pro demonstraci A/D převodníku
RS-232 konektor
Akustický piezo měnič
Kontaktní pole pro experimentování
Vyvedené externí sběrnice mikrořadiče
Napájení 9V baterie nebo externí adaptér 9V/500mA

## Slide 7: Ostatní vývojové prostředky
Programátor PRESTO
Programování širokého sortimentu obvodů Microchip, Atmel AVR, 8051, Texas Instruments atd., včetně pamětí EEPROM, FLASH a FPGA polí
Ochrana proti přepětí a proudovému přetížení
Programování obvodů, osazených na DPS
Vysoká rychlost programování
Napájení ze sběrnice USB

## Slide 8: Shrnutí učiva
Co si představíte pod pojmem „vývojové prostředí“?
Co vývojové prostředí umožňuje?
Čím se liší softwarový simulátor od hardwarového emulátoru?
Čím se liší hardwarový emulátor od „In Circuit Debuggeru“?

## Slide 9: Shrnutí učiva
Jak připojíte MICROCHIP ICD2 k PC a k aplikačnímu hardware?
Jaké jsou výhody a nevýhody systému ICD?
Jaké jsou výhody externího programátoru?

## Slide 10: Použitá literatura
Datasheet Microchip PIC16F882/883/884/886/887 DS41291E (http://www.microchip.com)
Microchip.com: Getting Started with PICmicro MCUs
Microchip.com: MPLAB IDE User’s Guide
Microchip.com: Quick Guide to Microchip Development Tools