## Slide 1: Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“
Výukový program: Mechanik - elektrotechnik
Název programu: Číslicová technika - mikroprocesory
III.ročník, Mikrořadiče
Vypracoval: Vlastimil Vlček
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

## Slide 2: Struktura programu
Definice:
Inicializace:
Hlavní program
Podprogramy
Tabulky
Definice Speciálních funkčních registrů
Definice uživatelských registrů a proměnných
Nastavení periferních zařízení
Nastavení výchozích hodnot portů
Nastavení směru toku dat porty
Nastavení výchozích hodnot uživatelských registrů a proměnných
Hlavní programová smyčka
Podprogramy, použité v hlavní programové smyčce
Tabulky datových konstant, převodní tabulky, texty

## Slide 3: Struktura programu
Příklad definicí:
porta equ 0x05
portb equ 0x06
trisa equ 0x85
trisb equ 0x86
status equ 0x03
#define RP0 status,5
#define RP1 status,6
#define TL1 PORTA,0
#define TL2 PORTA,1
#INCLUDE <P16F883.INC>

## Slide 4: Struktura programu
Příklad inicializace:
INIT NOP
BANKSEL ANSEL ;Volba banky
CLRF ANSEL ;PORTA = DIGITAL I/O
BANKSEL TRISA
MOVLW b'11101111‚ ;Nastavení směru toku dat portu A
MOVWF TRISA
MOVLW b'11111111‚ ;Nastavení směru toku dat portu B
MOVWF TRISB
MOVLW .0 ;Nulování portu C
MOVWF TRISC
BANKSEL PORTA
RETURN

## Slide 5: Struktura programu
Příklad hlavního programu:
START CALL INIT ;inicializace mikrořadiče
bsf VYSTUP ;uroven H na bit VYSTUP
call zpozd ;casova prodleva
bcf VYSTUP ;uroven L na bit VYSTUP
call zpozd ;casova prodleva
goto START ;a hezky znovu od začátku …

## Slide 6: Struktura programu
Příklad podprogramu:
;zpozd: zpožďovací smyčka
zpozd movlw '255'
movwf citac1
decfsz citac1
goto $-1
return

## Slide 7: Struktura programu
Příklad tabulky:
TAB RETLW b'11000000' ;znak 0
RETLW b'11111001' ;znak 1
RETLW b'10100100' ;znak 2
RETLW b'10110000' ;znak 3
RETLW b'10011001' ;znak 4
RETLW b'10010010' ;znak 5
RETLW b'10000010' ;znak 6
RETLW b'11111000' ;znak 7
RETLW b'10000000' ;znak 8
RETLW b'10010000' ;znak 9
RETLW b'10000110' ;znak E

## Slide 8: Shrnutí učiva - cvičení
Jaký je rozdíl mezi definicí a deklarací?
Co je periferní zařízení u mikrořadiče?
Proč je dobré nastavit výchozí hodnoty portů dříve, než u nich nastavíme směr toku dat?
Proč musíme pracovat s tzv. bankami? Které části paměti mikrořadiče se týkají?

## Slide 9: Shrnutí učiva - cvičení
Jaké jsou výhody a úskalí použití directivy #define ?
Co je hlavní zásadou pro tvorbu hlavního programu?
Jaký je účel a smysl podprogramu, jak se volá a jak se používá?
Uveďte příklad využití zpožďovací smyčky
Uveďte příklad využití tabulky konstant

## Slide 10: Použitá literatura
Datasheet Microchip PIC16F882/883/884/886/887 DS41291E (http://www.microchip.com)
Microchip.com: Getting Started with PICmicro MCUs
Microchip.com: MPLAB IDE User’s Guide
Microchip.com: Quick Guide to Microchip Development Tools