## Slide 1
Snímače neelektrických veličin
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Základní pojmy
Elektrické veličiny jsou např.
  napětí
  proud
  odpor
  výkon
Neelektrické veličiny jsou např.
  délka
  teplota
  tlak

## Slide 3: Základní pojmy
Elektrické veličiny se měří snadno.
Voltmetrem, ampérmetrem, ohmmetrem.
Neelektrické veličiny se měří těžko.
Musí se převést na něco elektrického.
Např. změnu délky převést na změnu odporu.
Pak se to změří elektricky, tj. snadno.
Neelektrické veličiny se měří snímači,
které převádějí neelektrické veličiny na elektrické.

## Slide 4: Rozdělení snímačů
Podle toho, co měřit, jsou snímače:
  mechanické
    poloha, otáčky, rychlost, zrychlení
  tepelné
    teplota, teplo
  chemické
    pH, obsah plynů
  tlakové
    vakuum, výška
  kapalinové
    objem, hladina, průtok

## Slide 5: Rozdělení snímačů
Podle toho, čím měřit, jsou snímače:
  odporové
  magnetické
  kapacitní
  piezoelektrické
  termoelektrické
  optické

## Slide 6: Odporové snímače
Odporové snímače mění svůj odpor.
Tím se mění proud a/nebo napětí na nich.
Druhy odporových snímačů
  potenciometry
  odporové teploměry
  tenzometry

## Slide 7: Odporové snímače
Potenciometry
Potenciometr tahový
Potenciometr otočný

## Slide 8: Odporové snímače
Z jejich běžce (prostřední vývod)
dostáváme napětí, odpovídající poloze.

## Slide 9: Odporové snímače
Použití: servo, které natáčí přední kola modelu.

## Slide 10: Odporové snímače
Vysílač vysílá signál, ze kterého přijímač udělá řídicí napětí.

## Slide 11: Odporové snímače
Motorkem natáčí kola ( a tím i potenciometr) tak, aby napětí na potenciometru bylo stejné jako řídicí napětí.
Elektronika serva porovnává řídicí napětí s napětím z potenciometru, spojeného s koly.

## Slide 12: Odporové snímače
Odporové teploměry - platinový drátek
ukrytý v sondě.
Drátek mění
s teplotou svůj odpor.
Obvykle se vyrábějí s odporem 100 Ω, aby byly záměnné.

## Slide 13: Odporové snímače
Tenzometr – zařízení, které mění svůj odpor vlivem mechanického zatížení.
Tenzometry
  kovové
  polovodičové

## Slide 14: Odporové snímače
Tenzometry kovové - platinový drátek na samolepicí fólii
Fólii nalepíme na most.
Most se prohne nahoru – drátek se protáhne, má větší odpor.
Most se prohne dolů – drátek se stlačí, má menší odpor.

## Slide 15: Odporové snímače
Tenzometry polovodičové – tenká cesta z polovodiče (křemíku) mezi dvěma kontakty.
F
F

## Slide 16: Odporové snímače
Tenzometry polovodičové jsou teplotně závislé.
A
B
Proto použijeme snímače dva:
R1 napínaný, R2 nenapínaný, referenční.
Jsou-li v klidu všechny odpory stejné (R1=R2=R3=R4),
napětí v bodech A, B je stejné.
Výstupní napětí
Když se změní teplota, R1 se změní stejně jako R2.
Pořád zůstává
a pořád
Když se R1 protáhne a R2 ne,
A teplota na to nemá vliv, protože jsme ji šikovně vykompenzovali.

## Slide 17: Odporové snímače
Tenzometry polovodičové: telefon, tablet

## Slide 18: Kapacitní snímače
Kapacitní snímač zrychlení pro telefon, tablet
Modrá hmota je uložená pružně. Všechno ostatní je pevně spojené s telefonem.
Když s telefonem pohneme,
modrá hmota se na svých
pružinkách vychýlí a změní
se její kapacita vůči
zeleným elektrodám.

## Slide 19: Magnetické snímače
Magnetické snímače reagují na změnu magnetického pole tím, že
  sepnou spínač – jazýčkový kontakt
  generují napětí – cívka
  změní napětí – Hallova sonda

## Slide 20: Magnetické snímače
Jazýčkový kontakt - dva kontakty, zatavené
v ochranné atmosféře ve skleněné trubičce.
V normálním stavu jsou kontakty rozepnuté.
Účinkem magnetického pole
pohyblivý kontakt brnkne
a spojí se
s pevným kontaktem.

## Slide 21: Magnetické snímače
Jazýčkový kontakt ovládaný magnetem
jako snímač cyklopočítače

## Slide 22: Magnetické snímače
How To Install a Bicycle Computer
https://www.youtube.com/watch?v=W7qAldR_8_8

## Slide 23: Magnetické snímače
Cívka v proměnném magnetickém poli generuje
elektrické napětí.
Struna kmitající v magnetickém poli permanentního magnetu způsobuje změny magnetického pole.
Tím se do cívky indukuje napětí.

## Slide 24: Magnetické snímače
Zoubky na kolečku mění magnetické pole, vytvářené permanentním magnetem.
Na Hallově sondě se podle toho mění napětí.
Hallova sonda v proměnném magnetickém poli